| 6° |  | Objet technique : La skatinette Séquence : Pourquoi ces matériaux? |  | Activité : Je mets en relation le choix d'un matériau et sa capacité de recyclage ou de destruction. |  | Séquence 5 Activité 3 Ressource informatique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consignes : Lorsque tu auras fini les tests, tu colorieras le cheminement utilisé et tu découvriras le matériau utilisé pour la planche de la skatinette. Ensuite, tu saisiras ton nom et ton prénom dans la case prévue à cet effet puis tu imprimeras avec l'accord du professeur. |

A LA RECHERCHE D'UN MATERIAU

Organigramme des tests

# Text boxes

Le matériau n'est pas un métal.

Peut-il se déformer en le chauffant légèrement ?

Placer un fragment de matériau dans de l'eau douce.

Le matériau flotte-t-il?

C'est du Polyéthylène (PE).

NON

Famille des céramiques.

NON

OUI

Placer un fragment de matériau dans de l'eau salée.

Flotte-t-il ?

OUI

OUI

Famille des matières plastiques thermoformables.

OUI

NON

NON

Chauffer un fil de cuivre dans la flamme. Le poser rapidement sur le plastique et le remettre dans la flamme : la flamme se colore en vert (mélange cuivre et chlore).

C'est du Polystyrène choc (PSb)

Dans l'eau bouillante, l'échantillon s'enroule sur lui-même :

C'est du Polychlorure de vinyl (PVC)

C'est du Polyéthylène téraphtalate (PET)

NOM :

Prénom :