CERTIFICAT  D’APTITUDE  PROFESSIONNEL

CONTROLE EN COURS DE FORMATION

EPREUVE DE SCIENCES PHYSIQUES

# Tension continue et tension alternative

Buts de la manipulation :	- Identifier une tension continue, une tension alternative ;

- Déterminer graphiquement la valeur maximale d’une tension alternative sinusoïdale monophasée ;

- Vérifier la relation

- Montage expérimental 1

  - Compléter le dessin du schéma électrique du montage photographié en reliant le rhéostat à l’oscilloscope.

  - Sans toucher aux préréglages des appareils, réaliser ce montage permettant de visualiser la tension aux bornes du rhéostat. Ne pas mettre sous tension.

( APPELER LE PROFESSEUR

  - Représenter l’oscillogramme, répondre à la question.

( APPELER LE PROFESSEUR

- Montage expérimental 2

  - Réaliser les opérations suivantes devant le professeur :

  - Compléter le tableau.

  - Calculer à 0,1 près la tension efficace à l’aide de la formule

( APPELER LE PROFESSEUR

  - Devant le professeur : régler le multimètre sur voltmètre alternatif, calibre convenablement choisi, puis le brancher aux bornes de l’oscilloscope.

  - Relever à 0,1 près la tension donnée par le voltmètre :

  - Comparer (à quelques dixièmes près) la tension U mesurée au voltmètre avec la tension Ueff calculée plus haut.

- Ranger le matériel

( APPELER LE PROFESSEUR

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNEL

CONTROLE EN COURS DE FORMATION

EPREUVE DE SCIENCES PHYSIQUES

# Tension continue et tension alternative

# Grille d’évaluation

| Pendant la séance |
| --- |
| Appel 1 | Dessin du schéma du montage 1 : branchement à l’oscilloscope | * |
|  | Réalisation du montage 1 : ordre de branchement des appareils, branchement du rhéostat et de l’oscilloscope. | * * * |
| Appel 2 | Réalisation du montage 2 : respect des opérations, réglage de la base de temps de l’oscilloscope | * * |
| Appel 3 | Réglage du multimètre en voltmètre : branchement, calibre | * * |
|  | Lecture : valeurs de U, unité et arrondi | * * |
| Appel 4 | Rangement | * |
| Après la séance |
|  | Représentation de l’oscillogramme et réponse à la question | * * |
|  | Tableau : sensibilité verticale, nombre de divisions, calcul de Umax | * * * |
|  | Calcul de Ueff : résultat, arrondi et unité | * * |
|  | Comparaison des tensions | * * |
| TOTAL / 10 (nombre d’étoiles x 0,5) |  |

FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET DESTINEE AU PROFESSEUR

SUJET : Tension continue et tension alternative

1- Objectifs

La manipulation proposée permet de mettre en œuvre et d’évaluer les compétences suivantes :

- mettre en œuvre un protocole expérimental

- réaliser un montage électrique,

- maîtriser les branchements des appareils de mesure,

- effectuer la lecture d’appareils de mesure.

- respecter les règles de sécurité.

- rendre compte d’une activité expérimentale et de son exploitation.

2- Manipulation

| Matériel | Par poste candidat : |
| --- | --- |
|  | un générateur de courant continu et alternatif 12V un rhéostat un multimètre un oscilloscope un interrupteur 7 fils conducteurs |
|  | Poste examinateur : |
|  | un appareil de chaque sorte en secours |

La liste de matériel peut être adaptée en fonction des disponibilités dans l’établissement.

Remarques concernant le matériel

Régler le générateur au départ sur 12V courant continu.

Sur l’oscilloscope, repérer à l’aide d’étiquettes les boutons « base de temps » et « sensibilité verticale ».

Réglage de départ de l’oscilloscope : position « DC », régler le focus et la luminosité, seule la voie 1 est présélectionnée, la « base de temps » est sur 0,2 ms/div. et la « sensibilité verticale » sur 5V/div, en absence de signal, la trace est centrée sur l’axe horizontal.

Pré-positionner le curseur du rhéostat de manière à ce que la tension alternative maximale entre les bornes C et N (cf. schéma) soit de 15V. Fixer le curseur à l’aide d’un bout de ruban adésif.

Difficulté du TP : Selon les générateurs utilisés, on constate une différence notable (0,3 à 0,4V) entre la tension efficace calculée et celle mesurée au voltmètre. Il vaut donc mieux réaliser le préréglage du rhéostat en courant alternatif, afin de choisir la tension maximale pour laquelle la tension efficace du voltmètre est la plus proche de celle calculée.

Evaluation

Le professeur intervient à la demande du candidat. Il doit cependant suivre le déroulement de l’épreuve pour chaque candidat et intervenir en cas de problème, afin de lui permettre de réaliser la partie expérimentale attendue : cette intervention est prise en compte dans l’évaluation.

- A l’appel du candidat, effectuer les vérifications décrites sur la « grille d’évaluation ».

- Pour chaque vérification, entourer, en cas de réussite, une ou plusieurs étoiles suivant le degré de maîtrise de la compétence évaluée.

- Corriger le compte rendu

- Convertir l’évaluation en une note chiffrée sur 10 : chaque étoile entourée vaut 0,5 point.

L’évaluation comporte 4 appels :

1er appel : évaluation des compétences 1 et 2. Le professeur met le circuit sous tension.

2e appel : évaluation des compétences 1 et 2.

3e appel : évaluation des compétences1 et 3.

4e appel : évaluation du rangement.

# Text boxes

Nom et Prénom du candidat :

Date et heure d’évaluation :					N° du poste de travail :

+              -

C

P

N

RHEOSTAT

C

P

N

+

OSCILLOSCOPE

La tension représentée correspond à (cocher la bonne réponse) :

( Une tension continue

( Une tension alternative sinusoïdale

- ouvrir l’interrupteur ;

- couper le générateur et le débrancher du circuit ;

- régler le générateur sur 12V alternatif et le rebrancher au circuit ;

- fermer l’interrupteur ;

- régler le bouton « base de temps » de l’oscilloscope de façon à obtenir l’oscillogramme ci-contre.

| Sensibilité verticale (en V/div.) | Nombre de divisions | Tension maximale (en V) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Umax = |

## U =

Nom et Prénom du candidat :

Date et heure d’évaluation :					N° du poste de travail :